## Slide 1
ROBOTICS · ROS2 · AUTONOMOUS EXPLORATION
ROS2 기반 미지 실내 환경
자율 탐사 및 맵핑 드론 시스템
Frontier-Based Exploration with a Simulated UAV
지능형 로보틱스 프로젝트 | 이은서

## Slide 2
01 PROJECT GOAL
프로젝트 목표 및 주제
사전 정보가 없는 미지의 실내 환경에서, 드론이 스스로 탐사 경로를 결정하며 자율 비행하고, LiDAR 기반으로 환경 지도를 실시간 구축하는 시스템.
재난 현장·접근 불가 시설의 내부 구조를 사람이 진입하지 않고 파악하는 상황을 가정한다.
핵심 개념 — Frontier
이미 탐사한 영역(free)과 아직 모르는 영역(unknown)의 경계. 드론은 이 경계를 향해 이동하며 미지 영역을 줄여 나간다. 단순 waypoint 추종이 아닌, 스스로 다음 목적지를 결정하는 자율적 의사결정이 핵심이다.
자율
탐사
루프
① 탐지
② 선택
③ 이동
④ 맵 갱신
⑤ 반복
02

## Slide 3
02 SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 구조 및 ROS2 Node 구성
3D LiDAR
(드론 센서)
→
SLAM
(맵 생성)
→
Frontier
Detector
→
Exploration
Planner
→
Drone
Controller
데이터는 토픽으로 연결되어 한 방향으로 흐르며, 마지막 단계에서 다시 LiDAR 입력으로 순환한다.
직접 구현
Frontier Detector
OccupancyGrid에서 free 셀의 이웃에 unknown이 있으면 frontier로 판정. BFS로 인접 frontier를 클러스터링하고 노이즈 제거.
직접 구현
Exploration Planner
각 클러스터를 '크기는 크고 거리는 가까울수록' 높은 점수로 평가(가중치 기반)하여 다음 목표를 자율 선택.
기존 패키지
SLAM · Sim
slam_toolbox로 LiDAR 기반 실시간 맵 생성, sjtu_drone + Gazebo로 드론 비행 시뮬레이션 환경 구성.
03

## Slide 4
03 IMPLEMENTATION
구현 방법
개발 환경
OS / 미들웨어 Ubuntu 22.04 · ROS2 Humble
시뮬레이터 Gazebo + sjtu_drone (UAV)
SLAM slam_toolbox (2D)
센서 360° LiDAR (모델에 직접 추가)
3D 맵핑 OctoMap (octomap_server)
목표 선택 — 가중치 함수
score = w_size × (정규화 크기) − w_dist × (정규화 거리)
넓어서 정보 이득이 크고 가까워서 이동 비용이 적은 영역을 우선 선택. 벽에 막힌 목표는 블랙리스트로 관리해 같은 곳을 반복하지 않는다.
1
시뮬레이터 + 드론 비행
Gazebo에 드론 스폰, takeoff·cmd_vel 비행 파이프라인 확보
2
LiDAR 장착 & TF 연결
드론 모델에 360° LiDAR 추가, odom→base→lidar 좌표계 구성
3
2D SLAM 연동
LiDAR 스캔으로 실시간 OccupancyGrid 맵 생성
4
Frontier 노드 통합
탐지·클러스터링·선택·고정고도 비행 제어를 상태머신으로 결합
5
3D OctoMap 확장
누적 센서 데이터로 3D 점유 맵 생성·시각화
04

## Slide 5
04 RESULTS & DEMO
결과 및 데모
데모 시나리오
미로형 실내 환경 구성 — 20×20m, 칸막이 벽 다수
드론 이륙 후 고정 고도 비행 (약 1.5m)
LiDAR 스캔으로 맵 실시간 생성 — RViz 시각화
Frontier 탐지 → 미탐사 영역 식별 및 경계 추출 확인
3,000+
탐지된 frontier 셀
(미로 환경 기준)
3개
직접 구현한 ROS2 노드
(탐지·계획·제어)
영상을 직접 보도록 하겠습니다.
RViz 맵 생성 화면 · Gazebo 드론 비행 · YouTube 링크
05

## Slide 6
05 CHALLENGES & FUTURE WORK
어려웠던 점 및 개선 방향
어려웠던 점
!
시뮬레이션 환경 셋업
Isaac Sim·Gazebo의 GPU 렌더링, 드론 모델·센서 연동에서 다수의 호환성 이슈 해결
!
드론 비행 제어
Nav2가 없는 UAV 특성상 cmd_vel 기반 비행·고도 유지·장애물 회피를 직접 구현
!
탐사 안정성
벽에 막힌 목표 반복 선택 문제를 블랙리스트·타임아웃 로직으로 완화
개선 방향
→
3D Frontier Detection
OctoMap voxel 공간에서 26-이웃 기반 3D frontier를 탐지해 진정한 입체 탐사로 확장
→
경로 계획 도입
직선 이동 대신 RRT* 등 장애물 회피 경로 계획으로 복잡 환경 주파 능력 강화
→
탐사 전략 비교 실험
nearest·largest·weighted 전략별 맵 커버리지·탐사 시간 정량 비교 및 분석
→
멀티 드론 협력 탐사
중앙 컨트롤러가 frontier를 분배하는 협력 탐사로 탐사 효율 향상
06

## Slide 7
미지의 환경을, 스스로 탐사하다
Frontier-Based Autonomous Exploration with a Simulated UAV
감사합니다 · Q & A